## Slide 1
STM32G4 회로도 검증 &
펌웨어 자동 생성 Agent
개발 계획 · 모델 선택 · 사용 가이드
대상 칩 : STM32G4 계열 | 서버 : NVIDIA DGX Spark 128GB | 2026.04
사내 전용 · 외부망 차단 환경

## Slide 2
목차
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
2 / 36
01
프로젝트 개요
무엇을 만드는가, 왜 만드는가
p.3
02
전체 아키텍처
3-Step 파이프라인 구성
p.4
03
시스템 구성
서버, 모델, 도구 스택
p.5
04
개발 로드맵
Phase 1~5 타임라인 개요
p.6
05
Phase별 개발 상세
데이터 구축 → 검증 → CubeMX → 통합 → 학습
p.7~11
06
학습 데이터 전략
BLDC 알고리즘 모듈 & 데이터 수집 방법
p.12
07
모델 선택 가이드
Step별 LLM 선택 기준 & 메모리 배치
p.13
08
사용 가이드
회로도 입력 → 검증 → 코드생성 → 통합 → 빌드
p.14~18
09
기대 효과
정확도, 시간 절감, 확장 계획
p.19

## Slide 3
프로젝트 개요
무엇을 자동화하는가
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
3 / 36
문제 정의
▶ HW 엔지니어가 회로도 설계 후 FW 개발자에게 핀맵 전달
▶ FW 개발자가 STM32G4 AF 스펙 수동 확인 → 오류 발생 빈번
▶ HAL 초기화 코드 수작업 작성 → 반복 공수 낭비
▶ 모터 제어 알고리즘(FOC/전류제어) 통합 코드 매번 재작성
해결 방안
Step 1
HW 설계 검증 Agent
3계층 검증 (인프라/모터논리/페리페럴) → 리포트
Step 2
CubeMX 자동화
.ioc 수정 → CubeMX CLI → 스니펫 주입 → ZIP
Step 3
알고리즘 통합
오픈소스 FOC 코드를 USER CODE 영역에 자동 삽입
💡 핵심 원칙 : LLM은 HAL API를 직접 생성하지 않는다. CubeMX가 보장하는 정확한 코드 위에 알고리즘 레이어만 조립.
기대 효과
핀 오류 사전 차단
HAL 코드 생성 90% 단축
알고리즘 통합 자동화
멀티모터 2~4개 지원
사내 스타일 일관성 유지

## Slide 4
전체 아키텍처 — 3-Step 파이프라인
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
4 / 36
STEP 1
HW 설계 검증 Agent
입력
• 회로도 이미지 (Vision 자동 분석)
• CubeMX XML 핀 DB
• 3계층 규칙 엔진
• STM32G4 RAG
모델 : Gemma 4 31B Dense (~20GB, Vision 겸용)
출력 : 검증 완료 핀 JSON + Vision 분석
STEP 2
CubeMX 자동화
입력
• .ioc 파일 자동 생성
• CubeMX CLI 실행
• HAL 코드 출력
모델 : LLM 불필요 (결정론적 처리)
출력 : HAL 초기화 코드 (main.c, tim.c ...)
STEP 3
알고리즘 통합
입력
• Golden Module RAG
• USER CODE 삽입
• 모듈 간 연결 코드
모델 : Gemma 4 26B MoE (~22GB)
출력 : 완성 펌웨어 (motor_foc.c ...)
↓
🔒 검증 게이트
errors[ ] == 0 ?
PASS ▶
FAIL ↓
❌ 진행 차단 — 오류 리포트 반환 → 회로도 수정 후 재실행
▶
※ Step 2 · Step 3는 Step 1 검증 PASS 시에만 실행됩니다.
Step 2는 LLM 없이 동작. Step 1 · 3 모델 합산 ~42GB → DGX Spark 128GB 내 동시 상주 가능 (큰 여유)

## Slide 5
시스템 구성
서버 · 모델 · 도구 스택
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
5 / 36
AI 서버 — NVIDIA DGX Spark
• 칩셋 : GB10 Grace Blackwell Superchip
• 메모리 : 128GB LPDDR5X (CPU+GPU Unified)
• AI 성능 : ~1 PFLOPS (FP4)
• OS : Ubuntu (로컬, 외부망 차단)
• 확장 : 2대 NVLink → 256GB (405B 모델 가능)
LLM 모델 (Ollama 로컬 실행)
Step 1 — 검증
Gemma 4 31B Dense (Q4_K_M, ~20GB)
Step 3 — 통합
Gemma 4 26B MoE (Q8, ~22GB, Active ~4B)
임베딩
BAAI/bge-m3 (한국어+영어 지원)
동시 로드
~42GB 합산 → 128GB 내 큰 여유 ✓
도구 스택
RAG 프레임워크
LlamaIndex
문서 파이프라인, RAG 파이프라인 구성
벡터 DB
Qdrant (Docker)
메타데이터 필터링 — 칩/모듈 종류별 필터
HAL 코드 생성
STM32CubeMX CLI
핀 JSON → .ioc → HAL 코드 결정론적 생성
API 서버
FastAPI
사내 서비스 연동 엔드포인트
UI
Streamlit
3-Step 진행 화면, 검증 리포트 표시
컴파일 검증
arm-none-eabi-gcc
생성 코드 자동 빌드 테스트 CI

## Slide 6
개발 로드맵
Phase 1~5 타임라인
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
6 / 36
Phase 1
데이터 기반 구축
4~6주
• CubeMX DB 파싱
• Golden Module 등록
• 오픈소스 FOC 코드 가공
Phase 2
Step 1 HW 검증 Agent
3~4주
• 3계층 규칙 엔진
• RAG 구성
• Gemma 4 31B 연결
Phase 3
Step 2 CubeMX 자동화
2~3주
• .ioc 템플릿 수정
• CubeMX CLI 연동
• 스니펫 주입
Phase 4
Step 3 통합 Agent
4~6주
• Golden Module RAG
• Gemma 4 26B MoE
• USER CODE 삽입
Phase 5
Fine-tuning (선택)
8~12주
• 학습 데이터 300개
• QLoRA 파인튜닝
• 성능 평가
▶
▶
▶
▶
MVP 목표 : Phase 1~3 완료 시 기본 동작 가능 (핀 검증 + CubeMX 코드 생성) | Phase 4 완료 시 알고리즘 통합까지 풀 파이프라인 | Phase 5는 데이터 축적 후 진행

## Slide 7
Phase 1 — 데이터 기반 구축
기간: 4~6주 | LLM 없이 진행 가능
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
7 / 36
Phase 1
① ST 공식 문서 수집 (✅ 14건 완료)
📌 rm0440 레퍼런스 매뉴얼 (39MB)
▸ stm32g474re 데이터시트 + AN5306 OPAMP + AN5346 ADC
▸ AN5348 FDCAN + AN3070 RS-485 + AN5031 HW가이드
▸ EVSPIN32G4-DUAL 회로도/매뉴얼/BOM/제조데이터
▸ um3027/um3016 MCSDK Workbench/Profiler
② 오픈소스 프로젝트 (8개 등록)
✅ flatmcu (73파일) — KiCad 회로도
✅ STM32CubeG4 (3,063파일) — HAL 예제
⬜ Arduino-FOC / stm32-esc / moteus
⬜ MESC / VESC / ODrive (submodule 미초기화)
③ Golden Module (작성 현황)
✅ bldc_6step_hall.c
6-step Hall + BRK 보호
✅ dc_motor_pid.c
H-bridge PWM + PID
✅ fdcan_motor_cmd.c
FDCAN 커맨드 파싱
✅ multi_axis_sync.c
TIM1/TIM8/TIM20 동기화
⬜ foc_clarke/park/...
오픈소스에서 가공 예정
④ 학습 데이터 목표 수량
RAG 지식베이스 ~2,600 청크
Fine-tuning 데이터셋 500~1,000쌍 (자동생성)

## Slide 8
Phase 2 — Step 1 HW 설계 검증 Agent
기간: 3~4주
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
8 / 36
Phase 2
구현 항목
Vision 분석
Gemma 4 31B Multimodal: 회로도 이미지 → 핀맵 자동 추출 + 초기 분석
3계층 규칙엔진
① 인프라 ② 모터논리(상보PWM) ③ 페리페럴(ADC/OPAMP)
RAG 구성
PDF + 오픈소스 회로도 → 청킹 → BGE-M3 → Qdrant (Vision 분석으로 쿼리 보강)
LLM 연결
Gemma 4 31B Dense: 자연어 설명 + JSON 구조화 출력 (Vision 분석 컨텍스트 포함)
UI 구성
Streamlit: 이미지 업로드 → Vision 분석 → 검증 리포트 + vision_analysis 표시
3계층 검증 항목
①
VDD/VCAP
전원 핀 누락 확인 (ERROR)
①
BOOT0/NRST
플로팅 방지, 리셋 회로 (ERROR)
①
SWD 디버그
SWDIO/SWCLK 연결 확인 (WARN)
②
상보 PWM 쌍
TIM1_CH1 + CH1N 동일 타이머 (ERROR)
②
엔코더 타이머
Encoder Mode 전용 TIM 확인 (ERROR)
③
OPAMP/ADC 충돌
내부 연결 충돌 감지 (ERROR)
출력 : 검증 완료 핀 JSON (chip, validation, pins[], peripherals[], errors[], warnings[]) → Step 2 입력

## Slide 9
Phase 3 — Step 2 CubeMX 자동화
기간: 2~3주 | LLM 불필요 — 완전 결정론적
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
9 / 36
Phase 3
핀 JSON 수신
Step 1 출력
▶
.ioc 생성기
Python 스크립트 자동 변환
▶
CubeMX CLI
STM32CubeMX -q script.txt
▶
HAL 코드 출력
main.c / tim.c adc.c / fdcan.c
.ioc 파일 구조 (텍스트 포맷, 자동 생성)
Mcu.UserName=STM32G474RET6 RCC.HSEFreq_Value=24000000 RCC.SYSCLKFreq_VALUE=170000000 PA8.Signal=TIM1_CH1 PA8.GPIO_Label=PWM_UH PA7.Signal=TIM1_CH1N PA7.GPIO_Label=PWM_UL PB9.Signal=FDCAN1_TX IP.TIM1=enabled IP.ADC1=enabled IP.FDCAN1=enabled IP.CORDIC=enabled
CubeMX 출력 구조
project/ ├── Core/Src/ │ ├── main.c ← USER CODE BEGIN/END 포함 │ ├── tim.c ← MX_TIM1_Init (PWM + 데드타임) │ ├── adc.c ← MX_ADC1_Init (Injected + TIM 트리거) │ ├── fdcan.c ← MX_FDCAN1_Init │ └── cordic.c ← MX_CORDIC_Init ├── Core/Inc/ │ └── main.h └── Makefile
💡 USER CODE BEGIN/END 영역이 Step 3에서 LLM이 채울 공간

## Slide 10
Phase 4 — Step 3 알고리즘 통합 Agent
기간: 4~6주 | Gemma 4 26B MoE
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
10 / 36
Phase 4
LLM이 하는 일 (범위 명확히 제한)
✅ USER CODE 영역 내 함수 호출 및 변수 선언
✅ ADC 완료 인터럽트 → FOC 루틴 연결
✅ FDCAN 수신 콜백 → 커맨드 파싱 호출
✅ 메인 루프 → 속도/위치 제어 루프 호출
✅ Golden Module include + 파라미터 설정
LLM이 하지 않는 일
❌ HAL_TIM_PWM_Init 등 HAL 초기화 함수
❌ Clarke/Park/SVPWM 알고리즘 내부
❌ CORDIC/FMAC 레지스터 직접 접근
Golden Module RAG 구성
검색 대상
오픈소스 FOC 코드 + golden_modules/ (8개 오픈소스 프로젝트 기반)
임베딩 모델
BAAI/bge-m3 (코드+주석 혼재)
벡터 DB
Qdrant + 메타데이터 필터 (motor_type, control_method 필터)
검색 방식
Hybrid: Dense + BM25 키워드
통합 후 데이터 흐름 (FOC 루프)
ADC ISR → foc_clarke() → foc_park() → foc_current_pi() → foc_inv_park() → foc_svpwm() → TIM1 CCR 갱신

## Slide 11
Phase 5 — Fine-tuning (선택)
기간: 8~12주 | DGX Spark 단독 실행 가능
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
11 / 36
Phase 5
목적 & 조건
• Phase 1~4 완료 후 RAG 품질이 부족하다고 판단될 때 진행
• 학습 데이터 300개 이상 확보된 시점
• 사내 코딩 스타일 / 네이밍 규칙을 LLM에 체화
모델별 Fine-tuning 계획
모델 역할
베이스 모델
방법
메모리
목적
검증 모델
Gemma 4 31B Dense
QLoRA
~60~70GB
3계층 리포트 포맷 통일
통합 모델
Gemma 4 26B MoE
QLoRA
~40~50GB
USER CODE 삽입 정확도
학습 데이터 수집 전략
1순위
오픈소스 FOC 코드 + CubeMX 생성 코드 조합
즉시 시작 가능, ~20~30개
2순위
오픈소스 회로도 기반 검증 에러 자동 생성
~30~50개 추가 확보
3순위
Golden Module 조합 자동 생성
컴파일 검증 후 확장
품질
arm-none-eabi-gcc 빌드 통과 필수
전체 샘플 100% 적용
검증
실제 하드웨어 동작 확인
전체의 20~30% 샘플링
💡 DGX Spark 128GB → 31B Dense / 26B MoE QLoRA 파인튜닝 모두 가능

## Slide 12
학습 데이터 전략 — BLDC 제어 알고리즘 구조
오픈소스 FOC 코드 기반 → Golden Module 가공·등록
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
12 / 36
FOC 제어 루프 캐스케이드 (STM32G4 가속기 포함)
위치 PI (외부 루프, ~1kHz)
→
속도 PI (중간 루프, ~1kHz)
→
Id/Iq PI 전류 제어 (20kHz)
→
SVPWM → TIM1 PWM
각도 소스 (θ)
증분 엔코더
Hall 센서
Sensorless SMO
STM32G4 가속기 활용
CORDIC
Park/역Park sin/cos
FMAC
Id/Iq PI 필터
Internal OPAMP
전류 감지
Golden Module 목록
✅
bldc_6step_hall.c
6-step Hall + BRK 보호
✅
dc_motor_pid.c
DC H-bridge PID (완성)
✅
fdcan_motor_cmd.c
FDCAN 커맨드 파싱 (완성)
✅
multi_axis_sync.c
TIM 동기화 (완성)
⬜
foc_clarke.c
Clarke (오픈소스 가공 예정)
⬜
foc_park.c
Park + CORDIC (가공 예정)
⬜
foc_inv_park.c
역 Park (가공 예정)
⬜
foc_svpwm.c
SVPWM (가공 예정)
⬜
foc_current_pi.c
PI 제어기 (가공 예정)
⬜
foc_speed_pi.c
속도 PI (가공 예정)
⬜
foc_angle_encoder.c
엔코더 (가공 예정)
⬜
foc_angle_hall.c
Hall 각도 (가공 예정)
⬜
foc_angle_smo.c
SMO 옵저버 (가공 예정)
⬜
foc_current_sense.c
전류감지 (가공 예정)
⬜
foc_position_pi.c
위치 PI (가공 예정)

## Slide 13
모델 선택 가이드
DGX Spark 128GB 기준 최적 배치
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
13 / 36
역할
선택 모델
양자화
메모리
선택 이유
Vision
회로도 이미지 → 핀맵 추출
Gemma 4 31B Dense
Q4_K_M
공유
Step 1과 동일 인스턴스 재사용 — 이미지 → pinmap CSV + 초기 분석 생성
Step 1
HW 검증 (추론)
Gemma 4 31B Dense
Q4_K_M
~20GB
논리 추론 정확도 최상급, JSON 구조화 출력 우수 / Vision 분석 컨텍스트 포함
Step 2
CubeMX 자동화
LLM 불필요
—
0GB
결정론적 코드 생성 — CubeMX CLI 직접 사용
Step 3
알고리즘 통합
Gemma 4 26B MoE
Q8
~22GB
Active ~4B → 빠른 추론, USER CODE 삽입 최적화
임베딩
RAG 검색
BAAI/bge-m3
FP32
~2GB
한국어+영어 혼재 문서 최적, 로컬 실행 가능
동시 메모리 로드 시나리오
시나리오
Step 1 모델
Step 3 모델
합산
판정
권장
Gemma 4 31B Q4
Gemma 4 26B MoE Q8
~42GB
✓ 큰 여유
최고 품질
Gemma 4 31B Q8
Gemma 4 26B MoE Q8
~58GB
✓ 여유
경량
Gemma 4 26B MoE Q4
Gemma 4 26B MoE Q4
~36GB
✓ 큰 여유
Fine-tuning 메모리 요구량
Gemma 4 31B Dense QLoRA
~60~70GB
Gemma 4 26B MoE QLoRA
~40~50GB
✅ DGX Spark 단독 가능

## Slide 14
사용 가이드
회로도 입력부터 완성 펌웨어까지 — Step별 사용법
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
14 / 36
전체 사용 흐름
① 준비
회로도 이미지 또는 CSV 준비
▶
② 핀 검증
Step 1 Agent (Vision + 검증)
▶
③ 검증 게이트
PASS만 Step 2 진행
▶
④ HAL 코드 생성
Step 2 CubeMX 자동화
▶
⑤ 알고리즘 통합
Step 3 Agent 실행
▶
⑥ 빌드 확인
컴파일 & 검증
FAIL ↓ 오류 리포트
회로도 수정 후 ① 재실행
↓
입력 방식 (권장: 회로도 이미지)
방법 1 — 회로도 이미지 업로드 (JPEG/PNG)
Gemma 4 31B Vision이 핀맵을 자동 추출 → 사용자 CSV 작성 불필요
schematic_v3.png (드래그 or 클릭 업로드)
방법 2 — CSV 직접 입력 (이미지 없을 때)
chip,pin,function,label STM32G474RET6,PA8,TIM1_CH1,PWM_UH STM32G474RET6,PA7,TIM1_CH1N,PWM_UL STM32G474RET6,PB8,FDCAN1_RX,CAN_RX STM32G474RET6,PB9,FDCAN1_TX,CAN_TX ... (전체 핀 목록)
기능 요구사항 — 자연어 프롬프트 입력
HW 개발자가 자유롭게 작성 → LLM이 파싱하여 핀 검증 수행
STM32G474RET6 칩을 쓸 거고, 외부 크리스탈 24MHz / 시스템 170MHz야. BLDC 모터 1개를 FOC로 제어할 건데 증분형 엔코더(A/B/Z)로 각도 읽고, 3상 6채널 PWM으로 인버터 구동해. 데드타임은 500ns, 전류는 내부 OPAMP. 통신은 FDCAN 1Mbps 쓰고, 파라미터 저장용으로 SPI EEPROM도 연결할 거야. (CS: PA4)
포함 권장: 칩명 · 클럭 · 모터종류/제어방식 · 피드백센서 · PWM채널수 · 통신프로토콜 · 외부장치(EEPROM 등)

## Slide 15
사용 가이드 ① — Step 1 : 핀 검증
회로도 이미지 + 자연어 프롬프트 → Vision 분석 → Rule Engine + RAG + LLM → 검증 리포트
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
15 / 36
사용 가이드
실행 순서
1. 웹 UI 접속 (http://dgx-spark:3000)
2. 회로도 이미지 업로드 (JPEG/PNG — Vision이 핀맵 자동 추출)
3. 기능 요구사항을 자연어로 입력 (프롬프트 가이드 참고)
4. [검증 실행] 버튼 클릭
5. Vision 분석 결과 확인 → 검증 리포트 확인 (PASS / FAIL)
프롬프트 작성 가이드 (이런 내용을 포함하세요)
칩 정보
어떤 STM32G4 칩인지, 외부 크리스탈, 동작 클럭
모터/제어
모터 종류(BLDC/DC), 제어 방식(FOC/6-step/듀티), 축 수
피드백
엔코더(증분/절대), Hall 센서, 리졸버 등
PWM/인버터
채널 수, 데드타임, 전류 감지 방법
통신
FDCAN, UART, SPI, I2C 및 속도/주소 등
외부 장치
EEPROM, 센서, 디스플레이 등 연결 장치
검증 리포트 출력 예시
✅ 검증 통과 (PASS) ──────────────────────────── PIN FUNCTION AF STATUS PA8 TIM1_CH1 AF6 OK PA7 TIM1_CH1N AF6 OK PA9 TIM1_CH2 AF6 OK PB8 FDCAN1_RX AF9 OK PB9 FDCAN1_TX AF9 OK ⚠ 경고 (Warnings) • PA0 : 풀업 저항 미설정 권장 • TIM1 데드타임 500ns 설정 필요
❌ 검증 실패 (FAIL) ──────────────────────────── ERROR: PA9 — TIM1_CH2 ≠ AF6 └ PA9의 TIM1_CH2는 AF6이지만 회로도에 AF7로 설정됨 ERROR: PB10 — I2C2_SCL 핀 중복 └ PB10이 FDCAN1_TX와 충돌 → 회로도 수정 후 재검증 필요
✅ PASS : errors[ ] == 0 → Step 2 자동 진행
경고(warnings)는 리포트에 표시하되 진행은 허용
❌ FAIL : errors[ ] > 0 → Step 2·3 완전 차단
오류 핀 목록 + 원인 리포트 → 회로도 수정 후 Step 1 재실행

## Slide 16
사용 가이드 ② — Step 2 : CubeMX 코드 자동 생성
Step 1 PASS 확인 후 자동 진행 — 사용자 조작 불필요
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
16 / 36
사용 가이드
🔒 검증 게이트 통과 후에만 실행됩니다. errors[ ] > 0 이면 이 화면에 진입 불가.
내부 처리 과정 (투명하게 표시)
1
핀 JSON 수신
Step 1의 검증 완료 JSON (chip, pins[], peripherals[])
2
.ioc 파일 생성
Python 스크립트 → 핀 설정, 클럭, 주변장치 자동 작성
3
CubeMX CLI 실행
STM32CubeMX -q script.txt (백그라운드 실행, ~10~30초)
4
출력 파일 수집
main.c / tim.c / adc.c / fdcan.c / cordic.c 수집
5
USER CODE 영역 확인
Step 3 LLM이 채울 영역 존재 여부 검증
출력 확인 : Streamlit 화면에서 생성된 파일 트리 확인 가능 main.c의 USER CODE BEGIN 영역을 미리보기로 표시 → Step 3 진행 확인 후 클릭

## Slide 17
사용 가이드 ③ — Step 3 : 알고리즘 통합
CubeMX 생성 코드 + Golden Module → 완성 펌웨어
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
17 / 36
사용 가이드
사용 방법
1. Step 2 완료 확인 후 [알고리즘 통합 실행] 버튼 클릭
2. LLM이 요구사항 JSON을 분석하여 필요한 Golden Module 자동 선택
3. 선택된 모듈 목록 확인 (수동 추가/제거 가능)
4. [코드 생성 확정] 클릭 → Gemma 4 26B MoE 실행
5. 생성 완료 후 코드 미리보기 확인
6. [다운로드] 또는 프로젝트 폴더로 저장
자동 선택된 Golden Module 예시 (BLDC FOC + FDCAN)
✅
bldc_6step_hall.c
6-step Hall + BRK
✅
fdcan_motor_cmd.c
FDCAN 핸들러
⬜
foc_clarke.c
Clarke 변환 (가공 예정)
⬜
foc_park.c
Park 변환 (가공 예정)
⬜
foc_inv_park.c
역 Park (가공 예정)
⬜
foc_svpwm.c
SVPWM (가공 예정)
⬜
foc_current_pi.c
PI 제어기 (가공 예정)
⬜
foc_angle_encoder.c
엔코더 (가공 예정)
⬜
foc_current_sense.c
전류 감지 (가공 예정)
💡 LLM이 삽입하는 코드 : ADC ISR에 FOC 루틴 호출, FDCAN 콜백에 커맨드 파싱 연결, 메인 루프에 속도 제어 루프 추가 — HAL API는 건드리지 않음

## Slide 18
사용 가이드 ④ — 결과 확인 & 빌드
출력 파일 구조 · 빌드 방법 · 주의사항
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
18 / 36
사용 가이드
최종 출력 파일 구조
project_output/ ├── Core/Src/ │ ├── main.c ← USER CODE 채워진 통합본 │ ├── tim.c / adc.c / fdcan.c / cordic.c │ ├── motor_foc.c ← FOC 알고리즘 통합 │ ├── motor_foc.h │ └── fdcan_handler.c ← FDCAN 핸들러 ├── Core/Inc/ │ ├── main.h │ └── motor_params.h ← 모터 파라미터 설정 ├── Drivers/ ← CubeMX HAL 라이브러리 └── Makefile
빌드 & 검증
컴파일
make all (arm-none-eabi-gcc)
자동 검증
CI 파이프라인 → 빌드 결과 Streamlit 표시
플래싱
make flash (OpenOCD / ST-Link)
디버그
make debug (GDB + OpenOCD)
주의사항 & 권장 작업
⚠ 모터 파라미터 (Rs, Ld, Lq, Flux) 실측 후 motor_params.h 수정 필수
⚠ FDCAN ID 및 메시지 포맷은 프로젝트 CAN 스펙에 맞게 확인
⚠ 데드타임 설정값은 사용 드라이버 IC 스펙 확인 후 수정
⚠ 처음 실행 시 무부하 + 저속으로 FOC 루프 튜닝 권장

## Slide 19
UI 화면 예시 ① — 메인 대시보드
브라우저 접속 초기 화면 — 프로젝트 현황 및 Step 진입
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
19 / 36
UI 예시
* * *
http://dgx-spark:3000 — STM32G4 Agent
STM32G4 Agent
대시보드 작업이력 설정 도움말
K
MENU
Home 대시보드
01 핀 검증
02 코드 생성
03 알고리즘 통합
Hist 작업 이력
Cfg 설정
대시보드
현재 프로젝트: BLDC_Motor_v2 | STM32G474RET6
STEP 1
핀 검증
PASS
오류 0건 경고 1건
STEP 2
HAL 코드 생성
완료
파일 5개 생성
STEP 3
알고리즘 통합
대기중
Step 2 완료 후 진행
최근 작업 이력
프로젝트명
칩 모델
상태
날짜
담당자
BLDC_Motor_v2
STM32G474RET6
PASS
2026-04-10
김철수
DC_Conv_3kW
STM32G431KBT6
경고 1건
2026-04-09
이영희
EPS_Controller
STM32G474VET6
오류 2건
2026-04-08
박민준
+ 새 프로젝트 시작

## Slide 20
UI 화면 예시 ② — Step 1 핀 검증
회로도 이미지 업로드 + 자연어 프롬프트 → Vision 분석 → 검증 결과 실시간 표시
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
20 / 36
UI 예시
* * *
http://dgx-spark:3000/step1
STM32G4 Agent
대시보드 작업이력 설정
K
MENU
Home 대시보드
01 핀 검증
02 코드 생성
03 알고리즘 통합
Hist 작업 이력
Cfg 설정
STEP 1 | 핀 검증
1 회로도 이미지 업로드 (Vision 자동 분석)
[IMG]
회로도 이미지를 드래그하거나 클릭하여 업로드 (JPEG/PNG)
schematic_bldc_v3.png (업로드 완료 ✓ → Vision 분석 예정)
2 기능 요구사항 입력 (자연어)
예시) STM32G474RET6, BLDC FOC, 엔코더, FDCAN 1Mbps, SPI EEPROM...
STM32G474RET6 칩을 쓸 거고, 외부 크리스탈 24MHz / 시스템 170MHz야. BLDC 모터 1개를 FOC로 제어할 건데 증분형 엔코더(A/B/Z)로 각도 읽고, 3상 6채널 PWM으로 인버터 구동해. 데드타임 500ns, 전류는 내부 OPAMP. FDCAN 1Mbps + SPI EEPROM(CS: PA4).
검증 실행 (Step 1 시작)
검증 결과
PASS — errors[ ] = 0 경고 1건
핀
기능
AF
상태
PA8
TIM1_CH1
AF6
OK
PA7
TIM1_CH1N
AF6
OK
PA9
TIM1_CH2
AF6
OK
PB8
FDCAN1_RX
AF9
OK
PB9
FDCAN1_TX
AF9
OK
PA0
TIM2_CH1
AF1
WARNING
WARNING — PA0 : 인코더 입력 풀업 저항 미설정 권장 → 회로도 수정 권장 (진행은 허용)
Step 2 로 진행 (HAL 코드 생성)

## Slide 21
UI 화면 예시 ③ — Step 2 / Step 3
HAL 코드 생성 진행 상황 → 알고리즘 통합 모듈 선택 + 코드 미리보기
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
21 / 36
UI 예시
Step 2 : HAL 코드 자동 생성 (CubeMX CLI)
코드 생성 완료 — 파일 5개
완료
핀 JSON 수신
Step 1 검증 완료 데이터 수신
완료
.ioc 파일 생성
170MHz 클럭 / TIM1 SVPWM / FDCAN 설정
완료
CubeMX CLI 실행
STM32CubeMX -q script.txt (22초)
완료
출력 파일 수집
main.c tim.c adc.c fdcan.c cordic.c
완료
USER CODE 영역 확인
Step 3 LLM 삽입 영역 5개 확인
Step 2 생성 파일 트리 + Step 3 알고리즘 선택
project_output/ ├── Core/Src/ │ ├── main.c ← USER CODE BEGIN 영역 5개 │ ├── tim.c ← TIM1/2 초기화 완료 │ ├── adc.c ← ADC1/2 완료 │ ├── fdcan.c ← FDCAN1 완료 │ └── cordic.c ← CORDIC 완료 ├── Core/Inc/ │ └── main.h └── Drivers/ (HAL)
Step 3 : 알고리즘 통합 (Golden Module 선택 + 코드 삽입)
Golden Module 자동 선택 (수동 편집 가능)
v
bldc_6step_hall.c
6-step Hall + BRK
v
fdcan_motor_cmd.c
FDCAN 핸들러
foc_clarke.c
Clarke (오픈소스 가공 예정)
foc_park.c
Park (가공 예정)
foc_svpwm.c
SVPWM (가공 예정)
foc_current_pi.c
PI 제어 (가공 예정)
코드 생성 확정 (Gemma 4 26B MoE 실행)
main.c — 미리보기
/* USER CODE BEGIN 3 */ /* FOC main loop - inserted by Agent */ FOC_Clarke(&i_ab, adc_ia, adc_ib); FOC_Park(&i_dq, &i_ab, theta_e); FOC_CurrentPI(&v_dq, &i_dq, &ref_dq); FOC_InvPark(&v_ab, &v_dq, theta_e); FOC_SVPWM(&tim_ccr, &v_ab, vbus); __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, tim_ccr.u); /* USER CODE END 3 */
프로젝트 다운로드 (.zip)
프로젝트 폴더 저장 (서버)

## Slide 22
기대 효과 & 다음 단계
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
22 / 36
기대 효과
핀 오류 사전 차단
규칙 엔진 + LLM 이중 검증 → 회로도 수정 공수 절감
HAL 코드 생성 자동화
CubeMX CLI 자동화 → 초기화 코드 작성 시간 ≈ 0
알고리즘 통합 자동화
검증된 Golden Module 조립 → FOC 통합 반나절 → 수분
멀티모터 지원 (2~4개)
TIM1+TIM8+TIM20+HRTIM 자동 배분 → FOC×2 / DC×4 구성 자동 생성
다음 단계 (즉시 시작 가능한 항목)
즉시
ST 공식 PDF 14종 다운로드 (download_st_docs.sh 실행)
즉시
STM32G474 CubeMX XML 파싱 → pin_af_db.json 생성
1주
Qdrant + BGE-M3 RAG 파이프라인 구성 (Phase 1)
2~3주
dc_motor_pid / multi_axis_sync / bldc_6step 모듈 작성
4~6주
FastAPI Step1 검증 에이전트 + Streamlit MVP
8주~
멀티모터 리뷰 로직 + Fine-tuning 데이터 수집
미결 사항 : ① 회로도 입력 포맷 (CSV + PDF 우선) ② 멀티모터 OPAMP 부족 시 외부 OPAMP IC 지정 방식 ③ MCSDK 라이선스 확인 ④ Golden Module 담당 엔지니어 지정

## Slide 23
Appendix A
학습 데이터 수집 가이드
무엇을 · 어떻게 · 얼마나 모아야 하는가
Step 1 핀 검증 RAG / Step 1 Fine-tuning / Step 3 통합 RAG / Step 3 Fine-tuning
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
23 / 36

## Slide 24
A-1 Step 1 핀 검증 — RAG 지식베이스 수집
목표: ~1,550 청크
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
24 / 36
① CubeMX XML 핀 DB
경로: STM32CubeMX\db\mcu\STM32G4*.xml 파일 수: 40~50개 (G4 전체 패키지)
처리: RAG 불필요 — Python 파싱 → pin_af_db.json 결과: {chip:{pin:[AF목록]}} 구조화 JSON
규칙 엔진 직접 조회
100% 정확
② STM32G4 Datasheet (DS12288)
추출 대상: Table 11~15 (AF 맵) + Table 5~8 (핀 설명) 대상 페이지: 약 50페이지 / 전체 200p 중
청킹: 핀 테이블 → 행(row) 단위 청크 일반 설명 → 256토큰 / 32 overlap 툴: pdfplumber
~300 청크
벡터 임베딩
③ Application Notes (7종) + RM0440
AN5306 OPAMP전류센싱 / AN5789 Bootstrap AN4277 PWM보호/BRK / AN4539 HRTIM AN4220 6Step / AN4835 High-side / AN5036 열관리 + RM0440 선택 챕터 (Timer/ADC/FDCAN/CORDIC)
청킹: AN = 회로블록 단위 RM0440 = 레지스터/기능 설명 단위 512토큰 / 64 overlap
~1,200 청크
벡터 임베딩
④ Errata Sheet + GitHub 레퍼런스
ES0430 Errata (~40p) — 알려진 핀/주변장치 버그 + flatmcu KiCad 회로도 (STM32G473 FOC) + STM32CubeG4 공식 예제 (HRTIM/ADC/OPAMP/FDCAN)
Errata: 이슈 단위 (1이슈=1청크) GitHub 코드: 함수 단위 (AST 파싱)
~50 + ~200 청크
벡터 임베딩

## Slide 25
A-2 Step 1 핀 검증 — Fine-tuning 데이터 자동 생성
규칙 엔진으로 정답 자동 생성 가능 → 대부분 자동화
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
25 / 36
데이터 형식 (입력 → 출력 쌍)
// 입력 (instruction + input) { "chip": "STM32G474RET6", "pins": [ {"pin":"PA8", "function":"TIM1_CH1", "af":"AF6"}, {"pin":"PA9", "function":"TIM1_CH2", "af":"AF7"} ← 오류 ] } // 출력 (정답) { "validation": "FAIL", "errors": [{ "pin": "PA9", "assigned_af": "AF7", "correct_af": "AF6", "message": "TIM1_CH2는 AF6이어야 합니다" }], "warnings": [], "passed_pins": ["PA8"] }
케이스 구성 및 목표 수량
① 완전 정상 (PASS)
30%
~600개
② AF 번호 오류 1개
25%
~500개
③ AF 번호 오류 2개 이상
15%
~300개
④ 핀 중복 배정
10%
~200개
⑤ 전용 핀 오용 (NRST/BOOT0)
10%
~200개
⑥ 전원 핀 누락 (VDD/VSS)
10%
~200개
합계 목표 : 2,000쌍 (자동 생성 3~5일 소요)
자동화 파이프라인
pin_af_db.json → generate_dataset.py → train.jsonl • 칩 모델 × 핀 개수 × 케이스 종류 조합 자동 생성 • 규칙 엔진으로 정답 검증 → 100% 정확한 레이블 • 생성 후 arm-none-eabi-gcc 컴파일 검증 불필요 (핀 검증은 코드 아님)

## Slide 26
A-3 Step 3 알고리즘 통합 — RAG 지식베이스 수집
목표: ~2,050 청크
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
26 / 36
① Golden Module 소스 코드
• ✅ bldc_6step_hall / dc_motor_pid (완성)
• ✅ fdcan_motor_cmd / multi_axis_sync (완성)
• ⬜ foc_clarke / foc_park / foc_svpwm (오픈소스 가공 예정)
• ⬜ foc_current_pi / foc_angle_encoder (가공 예정)
• ⬜ foc_current_sense (flatmcu 참조)
• 소스: Arduino-FOC, MESC, VESC, moteus, ODrive
• → 향후 사내 코드 확보 시 교체 예정
함수 단위 청킹 (AST 파싱) | 메타데이터: {module, func, g4_accel, motor_count} | 예상: ~150 청크
② STM32CubeG4 공식 예제 (수집 완료)
• dataset/opensource/STM32CubeG4/ — 42MB
• HRTIM: Basic_Multiple_PWM, CBC_Deadtime
• TIM: PWMOutput, BreakAndDeadtime, DMA
• ADC: GroupsRegularInjected, OffsetComp
• OPAMP: TimerControlMux, PGA, Calibration
• FDCAN: Com_IT, Classic_Frame / CORDIC: Sin_DMA
함수 단위 청킹 (HAL_ API만) | 699개 .c / 462개 .h 파일 | 예상: ~200 청크
③ CubeMX 자동 생성 예제 모음
• 30가지 핀 설정 조합으로 CubeMX 실행
• TIM1단독 / TIM1+TIM8 / +TIM20
• ADC 단순 / Injected+DMA / 멀티채널
• FDCAN 있음/없음, CORDIC 있음/없음
• → main.c/tim.c/adc.c/fdcan.c/cordic.c 수집
파일 단위 + 함수 단위 혼합 | 예상: ~500 청크
④ Reference Manual (Step 1과 공유)
• Step 1 RAG에서 구축한 RM0440 인덱스 재사용
• 주변장치 챕터 ~1,200 청크
• 별도 구축 불필요
• Qdrant 컬렉션: stm32g4_knowledge 공유
Step 1 RAG 재사용 | 추가 작업 없음

## Slide 27
A-4 Step 3 알고리즘 통합 — Fine-tuning 데이터 구성
반자동화 파이프라인 | 목표: 500쌍
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
27 / 36
유효 조합 매트릭스 (~50개 → 조합 자동화로 500개 확장)
모터 종류
제어 방식
축 수
피드백 센서
통신
기본 샘플
BLDC
FOC
1
엔코더
FDCAN
5
BLDC
FOC
1
Hall
FDCAN
5
BLDC
FOC
1
Sensorless
FDCAN
4
BLDC
FOC
2
엔코더
FDCAN
5
BLDC
FOC
2
Hall
FDCAN
4
BLDC
FOC
3
엔코더
FDCAN
5
BLDC
6-step
1
Hall
FDCAN
4
BLDC
6-step
1
Hall
UART
3
DC
PID
1
엔코더
FDCAN
4
DC
PID
2
엔코더
FDCAN
4
DC
PID
3
엔코더
FDCAN
3
BLDC
FOC
1
엔코더
FDCAN+UART
4
기본 50쌍 → 조합 자동화 × 10 → 500쌍 목표 | 컴파일 검증(arm-none-eabi-gcc) 100% 적용
생성 파이프라인: CubeMX CLI (Layer1) + Golden Module (Layer2) → 엔지니어 검토 → 컴파일 검증 → JSON 저장 소요: 기본 50쌍 확보(2~3주) → 자동 확장(스크립트 1~2일) → 최종 검토(1주)

## Slide 28
Appendix B
모델 학습 방법 상세
환경 설정 · RAG 구축 · QLoRA Fine-tuning · 배포 · 평가
DGX Spark 128GB | Unsloth + QLoRA | Ollama 배포
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
28 / 36

## Slide 29
B-1 환경 설정 & RAG 지식베이스 구축
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
29 / 36
필수 패키지 설치
conda create -n stm32_train python=3.11 conda activate stm32_train # PyTorch (GB10 Blackwell) pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu128 # 학습 라이브러리 pip install transformers==4.48.0 pip install peft==0.14.0 # QLoRA pip install trl==0.13.0 # SFT Trainer pip install bitsandbytes==0.45.0 pip install unsloth # 2× 속도 가속 pip install accelerate==1.3.0 # RAG / 벡터 DB pip install llama-index pip install llama-index-vector-stores-qdrant pip install llama-index-embeddings-huggingface pip install qdrant-client
Qdrant 실행 + RAG 인덱싱
# docker-compose.yml services: qdrant: image: qdrant/qdrant:latest ports: ["6333:6333"] volumes: - ./qdrant_storage:/qdrant/storage # 실행 docker compose up -d qdrant # RAG 인덱스 구축 python rag/build_index.py \ --golden_modules ./golden_modules/ \ --hal_sources ./STM32CubeG4/Drivers/ \ --datasheet_chunks ./data/chunks/ \ --collection stm32g4_knowledge # 임베딩 모델: BAAI/bge-m3 # 한국어+영어 혼재 환경 최적 # 인덱싱 소요: 약 30~60분
작업 디렉토리 구조
/workspace/stm32_agent/ ├─ data/step1_verification/ train.jsonl · val.jsonl · test.jsonl │ └─ step3_integration/ train.jsonl ... ├─ models/ base/ · finetuned/ · gguf/ ├─ golden_modules/ *.c · *.h └─ rag/ build_index.py · query.py

## Slide 30
B-2 Step 1 모델 — QLoRA Fine-tuning
베이스: Gemma 4 31B Dense | 목적: 3계층 검증 리포트 포맷 통일
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
30 / 36
핵심 하이퍼파라미터
파라미터
값
설명
LoRA rank (r)
32
높을수록 품질↑ 메모리↑
LoRA alpha
32
보통 r과 동일하게 설정
LoRA dropout
0.05
과적합 방지
Target modules
q/k/v/o/gate/up/down
Gemma-4 전체 레이어
Learning rate
2e-4
cosine 스케줄러
Warmup ratio
0.05
전체 스텝의 5%
Batch size
2 × GA 8 = 16
실효 배치 크기
Epochs
3
검증셋 모니터링 필수
Max seq length
4096 토큰
핀 JSON + 설명 충분
Quantization
4bit (NF4)
학습 중 양자화
Precision
bfloat16
GB10 Blackwell 지원
예상 학습 시간 (1,000쌍)
~4시간
DGX Spark 128GB 기준
학습 스크립트 핵심
from unsloth import FastLanguageModel from trl import SFTTrainer, SFTConfig model, tokenizer = FastLanguageModel.from_pretrained( model_name = "/workspace/models/base/gemma-4-31b-it", max_seq_length = 4096, load_in_4bit = True, ) model = FastLanguageModel.get_peft_model( model, r=32, lora_alpha=32, lora_dropout=0.05, target_modules=["q_proj","k_proj","v_proj", "o_proj","gate_proj", "up_proj","down_proj"], ) trainer = SFTTrainer( model=model, tokenizer=tokenizer, train_dataset=dataset["train"], eval_dataset =dataset["validation"], args=SFTConfig( per_device_train_batch_size=2, gradient_accumulation_steps=8, num_train_epochs=3, learning_rate=2e-4, bf16=True, lr_scheduler_type="cosine", output_dir="/workspace/models/finetuned/step1", ) ) trainer.train()
TensorBoard 모니터링: tensorboard --logdir=/workspace/models/logs → http://dgx-spark:6006

## Slide 31
B-3 Step 3 모델 — QLoRA Fine-tuning & Ollama 배포
베이스: Gemma 4 26B MoE | 목적: USER CODE 통합 코드 생성
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
31 / 36
Step 1과 다른 설정값
파라미터
값
Step1 대비
LoRA rank (r)
64
코드 생성은 rank 높게
Learning rate
1e-4
Step1(2e-4)보다 낮게
Max seq length
8192 토큰
코드가 길어 컨텍스트 2배
Batch size
1 × GA 16 = 16
긴 시퀀스로 배치 줄임
Epochs
5
코드는 더 많은 학습 필요
예상 학습 (200쌍)
~6시간
DGX Spark 128GB 기준
어댑터 병합 → GGUF 변환 → Ollama 등록
# 1. 어댑터 + 베이스 모델 병합 후 GGUF 변환 from unsloth import FastLanguageModel model, tokenizer = FastLanguageModel.from_pretrained( "/workspace/models/base/gemma-4-26b-it", load_in_4bit=True ) model.load_adapter( "/workspace/models/finetuned/step3/adapter" ) model.save_pretrained_gguf( "/workspace/models/gguf/step3", tokenizer, quantization_method="q8_0" # Q8 품질 유지 ) # 2. Ollama Modelfile 작성 cat > Modelfile << 'EOF' FROM /workspace/models/gguf/step3/model-q8_0.gguf PARAMETER num_ctx 8192 PARAMETER temperature 0.1 SYSTEM "STM32G4 펌웨어 전문가..." EOF # 3. Ollama 등록 & 테스트 ollama create stm32-coder-v1 -f Modelfile ollama run stm32-coder-v1 "BLDC FOC 통합 코드 작성" # 4. API 서버에서 모델 지정 # POST http://dgx-spark:11434/api/chat # {"model": "stm32-coder-v1", ...}
변환 소요: 32B GGUF 약 20~30분 | 등록 후 즉시 API 사용 가능
버전 관리 권장
stm32-coder-v1 (기본 RAG 버전) stm32-coder-v2 (fine-tuned 50쌍) stm32-coder-v3 (fine-tuned 500쌍)

## Slide 32
B-4 모델 평가 지표 & 합격 기준
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
32 / 36
Step 1 — 핀 검증 평가
지표
설명
목표
최소
JSON 형식 유효
LLM 출력이 파싱 가능한 JSON
목표 100%
> 99%
오류 Recall
실제 오류 핀 중 감지 비율
목표 > 95%
> 90%
False Positive
정상 핀을 오류로 판단하는 비율
목표 < 5%
< 10%
Exact Match
규칙 엔진 정답과 완전 일치
목표 > 90%
> 85%
한국어 설명 품질
오류 메시지 자연스러움 (수동 평가)
목표 > 4/5
> 3/5
Step 3 — 코드 통합 평가
지표
설명
목표
최소
컴파일 통과
arm-none-eabi-gcc 빌드 성공
목표 > 95%
> 90%
HAL 코드 미수정
MX_* 함수 원본 유지 여부
목표 100%
100%
USER CODE 준수
지정 영역에만 코드 삽입
목표 100%
> 98%
모듈 include 완전
필요 헤더 전부 include
목표 > 98%
> 95%
FOC 루프 연결
ADC ISR → FOC → TIM 흐름 정확
목표 > 90%
> 85%
HW 동작 검증
실제 모터 회전 확인 (샘플 20%)
목표 > 80%
> 70%
자동화 평가 파이프라인: python evaluate.py → compile_test → metrics_report.json → TensorBoard 시각화
평가 주기 권장: 학습 중 eval_steps=100마다 자동 평가 | 버전 릴리즈 전 전체 test.jsonl 평가 | HW 검증은 릴리즈 후 2주 이내 샘플링

## Slide 33
Appendix C
웹 애플리케이션 개발 프로세스
DGX Spark 서버 기반 | HW / FW 개발자 모두 사용
FastAPI + React 18 + Tailwind CSS | Docker Compose 단일 명령 배포
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
33 / 36

## Slide 34
C-1 기술 스택 & 시스템 아키텍처
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
34 / 36
단계별 기술 스택 선택
레이어
MVP (Streamlit)
프로덕션 (React)
프론트엔드
Streamlit
React 18 + TypeScript
UI 라이브러리
Streamlit 기본
Tailwind CSS + shadcn/ui
백엔드
FastAPI
FastAPI (동일)
실시간 통신
폴링 (3초 간격)
WebSocket
파일 저장
로컬 /tmp
세션 폴더 + MinIO
인증
없음
사내 LDAP/AD 연동
개발 기간
2~3주
6~8주
배포 아키텍처 (DGX Spark)
[브라우저] → Nginx :80/443 → React :3000 + FastAPI :8000 FastAPI → Ollama :11434 (Gemma 4 31B · Gemma 4 26B MoE) → Qdrant :6333 (벡터 DB) → CubeMX CLI (subprocess) 모두 Docker Compose 단일 명령으로 기동: docker compose up -d

## Slide 35
C-2 백엔드 API 설계 (FastAPI)
검증 게이트 로직 포함
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
35 / 36
API 엔드포인트 목록
Method
경로
역할
POST
/api/v1/validate
핀 검증 (Step 1)
POST
/api/v1/generate
CubeMX 자동화 (Step 2)
WS
/ws/integrate/{id}
알고리즘 통합 (Step 3)
GET
/api/v1/session/{id}
세션 파일 조회
GET
/api/v1/download/{id}
ZIP 다운로드
GET
/api/v1/history
프로젝트 이력
검증 게이트 코드 (핵심)
# backend/api/step2.py from fastapi import HTTPException @app.post("/api/v1/generate") async def generate_hal_code( validated_json: ValidatedPinJSON, session_id: str ): # ── 검증 게이트 ────────────────────── if validated_json.status != "PASS": raise HTTPException( status_code=403, detail={ "error": "GATE_BLOCKED", "message": "핀 검증을 통과해야 합니다.", "errors": validated_json.errors } ) # errors[] 비어있는지 2중 확인 if len(validated_json.errors) > 0: raise HTTPException(403, "검증 오류가 있습니다.") # ────────────────────────────────────── # 게이트 통과 시에만 실행 ioc_path = generate_ioc(validated_json) success = run_cubemx_cli(ioc_path) if not success: raise HTTPException(500, "CubeMX 실행 실패") files = collect_generated_files(session_id) return GenerationResult( session_id=session_id, files=files, status="SUCCESS" )

## Slide 36
C-3 프론트엔드 화면 구성 & 개발 단계
STM32G4 회로도 검증 & 펌웨어 자동 생성 Agent
36 / 36
화면 목록 & 주요 기능
경로
화면명
핵심 기능
/
대시보드
최근 프로젝트 카드, 새 프로젝트 버튼
/step1
핀 검증
CSV 드래그앤드롭, 요구사항 폼, PASS/FAIL 즉시 표시
/step2
코드 생성
자동 진행 바, 생성 파일 트리 미리보기
/step3
알고리즘 통합
모듈 선택 체크박스, 코드 스트리밍(Monaco Editor)
/result
결과
코드 전체 뷰어, 탭 파일 전환, ZIP 다운로드
/history
이력
이전 프로젝트 목록, 재실행 버튼
개발 단계별 일정
MVP 2~3주
• FastAPI 3개 엔드포인트 (검증·생성·통합)
• Streamlit Step 1~3 화면
• Docker Compose 배포
• 내부 5명 테스트
프로덕션 Week 1~2
• Next.js 14 + TypeScript 세팅
• Tailwind CSS + shadcn/ui 적용
• FastAPI WebSocket 추가
• 라우팅 및 레이아웃
프로덕션 Week 3~6
• Step 1 드래그앤드롭 + 실시간 결과
• Step 2 진행 바 (WebSocket)
• Step 3 Monaco Editor 스트리밍
• ZIP 다운로드 + 이력 저장
프로덕션 Week 7~8
• 사내 LDAP/AD 인증 연동
• Nginx + HTTPS 설정
• 전체 사용자 테스트
• 운영 가이드 문서 작성